CRRT机配置及技术要求

一.功能要求：

1)连续性静—静脉血滤（ CVVH）

2)连续性静—静脉血透（ CVVHD）

3)高容量—连续性静—静脉血滤（ HV-CVVH）

4)连续性静—静脉血液透析滤过（ CVVHDF）

5)持续缓慢超滤（ SCUF）

6)血浆分离与置换（ MPS）

7)血液灌流（ HP）

二.动力泵装置

1)≥ 4个泵，基本要求包括血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵等

2)一体化肝素泵

三.超滤系统

1）采用重量超滤控制系统

2）净 超 滤 率： ≥0～ 100 ml/min，可调

3）血浆置换率：≥ 10～ 50ml/min，可调

四.压力监测：

1）静脉压监测围： ≥ -80～ +500mmHg

2）动脉压监测范围： ≥ -280～ +300mmHg

3）跨膜压监测范围： ≥ -60～ +520mmHg

4）滤器前压监测范围： ≥ 0～ +750mmHg

5）空气监测：超声波监测或其他

6）漏血监测：光学监测或其他

五.平衡系统

1)称重天平数量≥4个， 每个称重天平的最大负荷达到 12 Kg

2)称重天平在治疗过程中需有周期性的平衡测试

六、.加热系统

1)具备加热系统，可加热置换液和透析液，温度可控

2)置换液 /透析液温度范围： ≥ 35～ 39℃，可调

3)在选择血浆分离与置换时，逐步加温血浆所达到的度：最高 37℃

七.机器操作

1)配置显示屏

2)有智能软件，可辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案

3)可自由选择前稀释或后稀释

4)开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准

5)自动预冲管路

6)可以预先设定频繁使用的特殊治疗参数

7)血泵自动装管

8)可以自由选择血液滤器和血浆滤器

八.安全及防干扰设置，内置后备电源，在紧急断电的情况下带电时长≥15分钟，并自动转移至紧急操作模式。